	S-38b	S-701	MZB-1	SGB	SGB 1943	МКЛ пр. 186	Пр. 122а	Альтернативный
Год постройки			1943		1943	1945	1941 (1946)
Водоизмещение	92,5/115	107/124	285/315	175/255	205/	156/165	289/325	200/240
Размеры	34,94x5,28x1,67	34,94x5,28x1,67	51,75x7,2x2,25	44,4x7,11x1,40	44,4x7,11x1,73	36,2x5,2x2,4(1,5)	51,7x6,6x2,19	45,5x7x??
Двигатель	3 x Daimler-Benz / MB 501 Diesel	3 x Daimler-Benz / MB 511 Diesel	1x Deutz / Diesel			2xDженерал-Моторс дизель	3x 9Д дизель	3x 9Д дизель / vs / 2x M-50, 1x9D
	1500/2000 PS	2500	1000	7200-8000	7200-8000	500	1100	1100x3
Скорость	38,5	42 vs.45	14	34	30	14	22,3	28
Дальность				200/900 (12)		600	1750 (12)	1500??
Вооружение	1x40 Flak / 1x20 MK	3x2x30	2x1 88 / 1x1 37 / 1x4 20, 2x2 20	2x1 40/39 2pdr / 2x2 12,7	1 x 1 - 76/45 / 1 x 1 - 40/51 / 3 x 1 - 20/70 V	2x1 MK-85 / 1x1 37/70 / 2x2 12,7	1x1 85/52 / 2x1 37/70 / 3x1 12,7	2x MK-76 / 1x 70-K / 1x 94-KM
Броня		10.12.20			19 mm	08,-,20		12
РЛС					286PU			286PU/"Зарница"
Торпеды	2xTA	2xTA, 6 To.	2xTA	2xTA	2xTA			2х1 450 мм ТТКА-45
		23	52	27	34	42	54
								аппаратура госопознавания - ответчик "Факел-МО" / Малогабаритный гирокомпас «Гиря» (1943) / Вертушечный лаг «ГО марка-III упрощенный» (1942) / Эхолот НЭЛ-2, а в 1945 г. - НЭЛ-З. / «Бурун» радиопеленгатор (1941) / УЗПН "Тамир-9" или 10 (1944-45), Асдик-134

# 76-мм зенитная пушка (9К)
о сравнению с исходным образцом ствол орудия удлинили до 50 калибров, расточили камору для увеличения заряда и, соответственно, внесли изменения в конструкцию тормоза отката и накатника. Испытания, проходившие в 1929 году, выявили некоторые конструктивные недостатки пушки, но ввиду срочности программы был получен заказ на 30 модернизированных орудий, обозначенных «76-мм зенитная пушка обр. 1915/28 гг.» (заводской индекс — 9К).
Таблица 13 Данные 76-мм зенитной пушки обр. 1915/1928 г.
Ствол
Калибр, мм 76,2
Длина ствола полная, мм/клб 3690/48.5
Число нарезов 24
Вес ствола, кг 699.2
Лафет
Угол вертикального наведения -5°; +75°
Угол горизонтального наведения 360°
Скорость вертикального наведения,
град. за 1 оборот 0,22°
Скорость горизонтального наведения,
град, за 1 оборот 1,8°
Высота линии огня, мм 1451
Вес системы в боевом положении 1610
Эксплуатационные данные
Скорострельность, выстр/мин 15-20
При стрельбе в 1931 году на полигоне модернизированной шрапнелью весом 7,19 кг при начальной скорости 704,2 м/с получена опытная дальность 13 636 м (приведенная 13 066 м).

76-мм зенитные снаряды пушек обр. 1915г. и обр. 1915/28г.
С началом войны 1914 года для зенитной стрельбы использовалась обычная пулевая шрапнель с 250-260 пулями весом 10,7 г.
С 1916 года для зенитной стрельбы начали использовать трехдюймовые фугасные тротиловыс снаряды с очком, рассверленным под 28-секундную дистанционную трубку.
Еще до окончания войны была начата разработка трехдюймовых специальных зенитных снарядов с готовыми поражающими элементами и дистанционными взрывателями.
Наиболее широкое распространение получила стержневая («палочная») шрапнель Розенберга. Стержни представляли собой стальные полые трубки, залитые свинцом.
Скорость вертикального наведения (при 2-х оборотах в секунду штурвала), град/сек 2
Скорость горизонтального наведения (при 2-х оборотах в секунду штурвала), град/сек 3,6

76-мм универсальная (опытная) артустановка с ПЛ "Щ-204", погибшей в ноябре 1941 г. Вес 791 кг. Ф-35
Антикоррозийная пушка Ф-35 создавалась на базе пушки Ф-22. Баллистические данные и боеприпасы у обеих пушек совпадали
76/51-мм палубной пушкой Ф-36. Она предназначалась для вооружения судов гражданских ведомств, мобилизованных в ВМФ в случае войны. Пушка Ф-36 была максимально унифицирована с Ф-35. Ствол Ф-36 фактически взят от армейской системы Ф-22, но его сделали немного толще. Ствол имел свободную трубу, которая могла быть заменена в корабельных условиях.
Клиновой затвор и автоматика заимствованы у 76-мм дивизионной пушки обр. 1939 г., или Ф-22 УСВ. Люлька литая. Станок вертлюжного типа. Вертлюг литой со вставным, затянутым гайкой на конусе стальным штырем. Тумба литая. Вертлюг вращался на тумбе на шарах. Щит коробчатый, прикрывающий орудие спереди и с боков.

Ствол артиллерийской установки 34-К состоял из трубы моноблока, лейнера и навинтного казенника. Длина ствола – 55 калибров. Затвор вертикальный клиновой с полуавтоматикой инерционного типа. Накатник гидропневматический, тормоз отката гидравлический. Подача боеприпасов и досылка – ручные. Электродвигателей, охлаждения ствола и автоматического установщика трубок (АУТ) в установке предусмотрено не было. Щитовое противоосколочное прикрытие толщиной 12 мм закрывает установку с трех сторон. Общий вес установки – 4,950 т, скорость наведения по горизонтали – 8°/с, по вертикали – 12°/с, углы наведения по горизонтали – ±180°, по вертикали – -5/+77°, скорострельность в игре – 24 выстр/мин (по одной умной книжке – 15-18 выстр/мин, по другой – 20 выстр/мин). Масса ствола с затвором, кг 1263
Качающаяся часть 1230
Качающаяся часть и тумба 2250

В артиллерийской установке МК-85 использована качающаяся часть танкового 85-мм орудия ЗИС-С-53, которое, в свою очередь, стало развитием зенитной пушки 52-К 1939 года. Пушка является полуавтоматической, так как открывание затвора, экстрактирование стреляных гильз и закрывание затвора во время стрельбы производятся автоматически, а подача патрона в патронник и выстрел производятся вручную. Наличие механизмов полуавтоматики обеспечивает высокую боевую скорострельность пушки – 15-18 выстрелов в минуту. Ствол – моноблок, общей длинной 4645 мм, нарезная часть – 3496 мм, нарезов 24. Заряжение унитарное. Затвор клиновой, вертикальный, полуавтоматический, автоматика копирного типа. Масса качающейся части пушки – 1150 кг, масса откатных частей – 905 кг. Противооткатные устройства расположены под казёнником и затвором. Тормоз отката гидравлический, веретённого типа, накатник – гидропневматический. Длина отката – 280-330 мм. При использовании в башне МК-85 в конструкцию орудия были внесены необходимые изменения для работы в условиях повышеных углов возвышения. Угол вертикального наведения составлял 77°. Вторым принци­пиальным отличием МК-85 от танковой пушки являлось наличие двух наводчиков – горизонтального и вертикального.
Помимо возможности ведения зенитного огня и увеличения дальности стрельбы, новые башни решали еще один важный вопрос. Новая установка сопрягалась со специально для нее созданными приборами управления стрельбой МБК. Эти ПУС обеспечивали стрельбу по видимой движущейся со скоростью хода до 60 уз. морской цели на ди­станциях до 100 кб, по движущейся или неподвижной береговой цели на тех же дистанциях, а также по пикирующему самолету способом завес с заранее установленными трубками при углах возвышения орудий до 60°. МБК вырабатывал данные центральной наводки и обеспечивал централи­зованное замыкание цепи стрельбы. В качестве резервной схемы в баш­нях МК-85 имелись прицелы ПТМ, куда вручную вводились прицел и це­лик. Прибор управляющего огнем имел визирную колонку с биноклем 7x50 и ЦАС. В последний вручную вводились дальность до цели (до 100 кб), целик (0-800 т.д.), корректуры в прицел (±15 кб) и в целик (±80 т.д.), ско­рость своя (до 30 уз.) и цели (до 60 уз.)

Тактико-технические характеристики МК-85 / Угол ВН, град -8; +77 / Угол ГН, град 360 / Число шаров (в двух рядах шарового погона) 312 / Диаметр шаров, мм 25,4 / Длина отката нормальная, мм 280–320 / Расчет, чел. (командир, он же горизонтальный наводчик; вертикальный наводчик, заряжающий, подающий) 4

малогабаритный гирокомпас «Гиря»
репитеры. Они располагались в различных боевых постах и после их включения и согласования с гирокомпасом показывали курс корабля. На крыльях мостика они снабжались пеленгаторами, позволявшими брать пеленг на видимые объекты. Картушка пеленгатора подсвечивалась лампочкой для работы ночью.
Для малых кораблей с 1939 г. выпускался вертушечный лаг БЛС и с 1942 г. - лаг «ГО марка-III упрощенный» (комплектация СМТ) общим весом до 140 кг и с указанием только пройденного расстояния, без выработки скорости хода. Последний устанавливался на морских бронекатерах пр.161 и пр. 186.
эхолот НЭЛ-2, а в 1945 г. - НЭЛ-З. Последние имелись на морских бронекатерах пр. 186.
«Бурун-К» радиопеленгаторы для надводных кораблей
ДШКМ-2Б 1254 кг